## Slide 1: 计算机网络技术基础

## Slide 2
项目一 计算机网络基础知识
项目二 计算机网络体系结构与协议
项目三 局域网互连
项目四 广域网接入技术
项目五 网络互连技术
项目八 物联网与现代通信技术
项目七 网络安全管理
项目六 网络世界
目 录

## Slide 3: 项目四 广域网接入技术

## Slide 4: 4.1 Internet的发展和现状
4.1.1 Internet的形成
1.广域网技术 2.Internet的创建 3.局域网发展 4.TCP/IP诞生
4.1.2 Internet的发展
我国国际出口带宽的总容量为27216Mb/s，连接的国家有美国、加拿大、澳大利亚、英国、德国、法国、日本、韩国等，具体分布情况如下。
中国科技网（CSTNET)：155Mb/s。
中国公用计算机互联网（CHINANET)：16500Mb/s。
中国教育科研计算机网（CERNET)：447Mb/s。
中国联通互联网（UNINET):1490Mb/s。
中国网通公用互联网（网通控股）（CNCNET):3592Mb/s。
宽带中国CHINA169网（网通集团）：4475Mb/s。
中国国际经济贸易互联网（CIETNET)：2Mb/s。
中国移动互联网（CMNET):555Mb/s。
宽带上网的用户人数为4280万人(其中有些用户使用不止一种上网方式）。

## Slide 5: 4.2 Internet基本工作原理
4.2.1 Internet的物理结构与工作模式
1.物理结构
Internet的物理结构是指与连接Internet相关的网络通信设备之间的物理连接方式，即网络拓扑结构。网络通信设备包括网间设备和传输媒体(数据通信线路），常见的网间设备有多协议路由器、交换机、中继器、调制解调器，常见的传输媒体有双绞线、同轴电缆、光缆、无线媒体。
2.工作模式
服务器的主要功能是接收从客户计算机传来的连接请求（称为TCP/IP连接），解释客户的请求，完成客户请求并形成结果，再将结果传送给客户。
客户机(本地计算机及客户软件)的主要功能是接受用户输入的请求，与服务器建立连接,将请求传递给服务器，接收服务器送来的结果，以可读的形式显示在本地桌面机的显示屏上。

## Slide 6: 4.2.2 Internet地址
就像一个人有一个中文名字和一个英文名字一样，Internet地址包括域名地址和IP地址，它们是Internet地址的两种表示方式。
1.IP地址
由两部分组成:其中一个部分是网络ID,网络ID标识一个网络,其中的某些信息代表网络的种类；另一部分是主机ID,主机ID标识这个网络中的一台主机。
2.域名地址
DNS域名系统就是一种帮助人们在Internet上用名字来唯一标识自己的计算机，并保证主机名（域名）和IP地址一一对应的网络服务。

## Slide 7: 4.3 Internet的接入方式
4.3.1 拨号接入
个人在家里或单位使用一台计算机,利用电话线连接Internet,通常采用的方法是(PPP点对点协议)拨号接入。采用这种连接方式的好处是终端有独立的IP地址，因而发给用户的电子邮件和文件可以直接传送到用户的计算机上。主机拨号接入有普通电话拨号接入和ISDN拨号接入两种。

## Slide 8: 4.3.2 局域网专线接入
目前,各种局域网（如Novell网、Windows NT网络等）在国内已经应用得比较普遍。局域网接入是指局域网中的用户计算机使用路由器通过数据通信网与ISP相连接,再通过ISP的线路接入Internet。数据通信网有很多类型，如DDN、X.25与帧中继等，它们都是由电信运营商运行与管理的。目前，国内数据通信网的经营者主要有中国电信、中国网通与中国联通等。对于用户系统来说，通过局域网与Internet主机之间专线连接是一种行之有效的方法。

## Slide 9: 4.4 拨号上网的操作
创建拨号接入的基本步骤如下。
(1)向ISP(Internet服务提供商)提供请求,并获取接入的相关信息，如拨入电话、用户名、密码等。向ISP提出申请的基本方式有三种，即公开拨号(公开地拨入电话号码、用户名和密码）、上网卡（卡上有拨入电话号码、用户名和密码）和注册用户（到ISP处进行注册并获得拨入电话号码、用户名和密码）。
(2)安装和配置调制解调器(包括普通调制解调器或ISDN适配器）。
(3)安装拨号适配器和TCP/IP协议，创建和配置拨号连接。

## Slide 10: 4.4.1 安装调制解调器
1.连接调制解调器
外置调制解调器通常都有以下4个端口。
(1)数字终端设备连接端口（DTE):用来连接计算机的串行通信端口。
(2)电源线连接端口（Power):用来连接电源。
(3)电话线连接端口（Line):用来连接电话线。
(4)电话机连接端口（Phone):用来连接电话机。
2.安装调制解调器驱动程序
在将调制解调器连接到计算机后，要为它安装相应的驱动程序。如果调制解调器支持即插即用功能，那么在完成硬件安装并重启计算机后，操作系统就会检测到该硬件，并提示安装相应的驱动程序。

## Slide 11: 4.4.2 网络设置
(1)在“控制面板”窗口中，双击“调制解调器”图标，将会打开“电话和调制解调器选项”对话框。在“调制解调器”选项卡中，将会列出已安装好的调制解调器。这时,可以添加或删除调制解调器，以及设置调制解调器的属性。
(2)在“本机上已安装了下列调制解调器”列表中，选中要设置的调制解调器，单击“属性”按钮，将会弹出“Legend Easy 56K USB Modem属性”对话框。在“常规”选项卡中，可以设置调制解调器的端口、扬声器音量、最快速度等属性。

## Slide 12: 4.5 宽带接入
4.5.1 ISDN接入
综合业务数字网（ISDN)是以电话综合数字网（Integrated Digital Network，IDN)为基础发展而成的通信网，它以公用电话交换网作为通信网络，即利用电话线进行数据传输。
4.5.2 ADSL接入
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)意为非对称数字用户线，它是运行在普通电话线上的一种新的高速、宽带技术，可以被认为是专线接入方式的一种。所谓非对称主要体现在上行速率（目前最高768Kb/s)和下行速率（目前最高8Mb/s)的非对称性上。ADSL是目前接入Internet最常用的方式之一。
ADSL有两种基本的接入方式:虚拟拨号方式与专线方式。

## Slide 13
ADSL有两种基本的接入方式：虚拟拨号方式与专线方式。
(１)虚拟拨号入网方式
虚拟拨号方式并非是真正的电话拨号，如163或169，而是用户在计算机上运行的一个专用客户端软件，当通过身份验证时，获得一个动态的IP，既可连通网络ꎬ也可以随时断开与网络的连接，费用也与电话服务无关。由于无须拨号，因而不会有接入等待。ADSL接入 Intenet时，同样需要输入用户名与密码(与原有的调制解调器拨号和ISDL拨号接入相同)。
(２)专线入网方式。用户获得一个固定的IP地址，且可以应用户的需求而不定量地增加，用户24小时在线。
ADSL接入方式具有如下优点。
(１)ADSL是在一条电话线上同时提供了电话和高速数据服务，即可以同时打电话和上网，且互不影响。
(２)ADSL 提供高速数据通信能力，为交互式多媒体应用提供了载体。
(３)ADSL提供灵活的接入方式，支持专线方式与虚拟拨号方式。
(４)ADSL可提供多种服务。

## Slide 14: 4.5.3 数字数据网DDN接入
DDN实际上是我们常说的数据租用专线，有时简称专线。它也是近年来广泛使用的数据通信服务，我国的DDN网叫作China DDN。China DDN—般提供NX64Kb/s的数据速率，目前最高为2Mb/s，它由DDN交换机和传输线路(如光缆和双绞线)组成。现在，中国教育与科学计算机网（CERNET)的许多用户就是通过China DDN实现跨省市连接的。
DDN除了不提供虚拟租用线路外，在传输技术上与帧中继十分类似。它也是数字式的，传输介质可以是光纤、铜缆或微波等，主要用于点到点的局域网连接。DDN几乎不使用差错控制、流量控制等，性能价格比较好。

## Slide 15: 4.5.4 有线电视网络接入
电缆调制解调器(Cable Modem)是近来发展起来的又一种家庭电脑入网的新技术，它是一种以有线电视使用的宽带同轴电缆作为传输介质，利用有线电视网（CATV)提供高速的数据传输的广域网连接技术。电缆调制解调器除了提供视频信号业务外，还能提供语音、数据等宽带多媒体信息业务。
4.5.5 无线接入
无线接入技术是基于MPEG(运动图像压缩标准）技术，从MUDS(微波视像分布系统）发展而来的，是为适应交互式多媒体业务和IP应用的一种双向宽带介入技术。无线接入网是由部分或全部采用无线电波传输介质连接业务接入节点和用户终端构成。

## Slide 16: 谢 谢！