## Slide 1: 计算机网络技术基础

## Slide 2
项目一 计算机网络基础知识
项目二 计算机网络体系结构与协议
项目三 局域网互连
项目四 广域网接入技术
项目五 网络互连技术
项目八 物联网与现代通信技术
项目七 网络安全管理
项目六 网络世界
目 录

## Slide 3: 项目三 局域网互连

## Slide 4: 3.1 局域网概述
3.1.1 什么是局域网
局域网（Local Area Network,LAN)是指在某一区域内（如一所学校、一个公司、一间办公室或一个家庭）由多台计算机或外设互连而成的计算机通信网，其范围一般限制在方圆几千米以内.决定局域网的主要技术要素有：网络拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
3.1.2 局域网的主要特点
根据以上对局域网的介绍，我们可以将局域网的特点简单归纳为如下几点。
(1)范围受限。局域网一般分布于一个较小的地理范围内，往往用于某一个群体，如一个单位或一个部门等。
(2)安全性高。局域网一般不对外提供服务，因而其保密性较好，且便于管理。
(3)带宽较高。现在大多数的局域网通常带宽为100Mb/s或1000Mb/s,保证了局域网内较高的传输速度。
(4)成本较低。一般较小规模的局域网在硬件方面的投入较少，网络组建起来方便、灵活，而且容易扩展。

## Slide 5: 3.1.2 局域网的主要特点
根据以上对局域网的介绍，我们可以将局域网的特点简单归纳为如下几点。
(1)范围受限。局域网一般分布于一个较小的地理范围内，往往用于某一个群体，如一个单位或一个部门等。
(2)安全性高。局域网一般不对外提供服务，因而其保密性较好，且便于管理。
(3)带宽较高。现在大多数的局域网通常带宽为100Mb/s或1000Mb/s,保证了局域网内较高的传输速度。
(4)成本较低。一般较小规模的局域网在硬件方面的投入较少，网络组建起来方便、灵活，而且容易扩展。

## Slide 6: 3.2 局域网的组成
局域网一般由网络硬件(包括网络服务器、网络工作站、网络打印机、网卡、网络互连设备等）、网络传输介质以及网络软件所组成。
3.2.1 网络硬件介绍
1.网络服务器
1)服务器硬件
服务器的构成与普通计算机基本相似，有处理器、硬盘、内存、系统总线等.

## Slide 7
2)服务器软件
常用的如下。
(1)文件服务器。如Novell的NetWare。
(2)数据库服务器。如Oracle数据库服务器，通常包括MySQL、PostgreSQL和Microsoft SQL Server等软件。
(3)邮件服务器。包括Sendmail、Postfix、Qmail、Microsoft Exchange和Lotus Domino等。
(4)网页服务器。包括Apache、thttpd和Microsoft的IIS等。
(5)FTP服务器。包括Pureftpd、Proftpd、WUftpd、ServU和VSFTP等。
(6)应用服务器。包括Bea公司的WebLogic.、JBoss和Sun的GlassFish。
(7)代理服务器。包括Squid cache等。
(8)计算机名称转换服务器。包括Microsoft的WINS服务器。

## Slide 8
2.网络工作站
在传统的网络中，工作站就好比网络服务器延伸出来的手臂，提供给用户人机对话的窗口和输入控制的手段，在工作站中输入设备键盘和输出设备显示器是最基本的配置，程序主要在远端的服务器端中运行,程序运行的结果通过工作站显示设备显示出来，展现给用户。
3.网卡
网卡是使计算机联网的设备，也就是将计算机和局域网相连接。网卡插在计算机主板插槽中，负责将用户要传递的数据转换为网络上其他设备能够识别的格式，通过网络介质传输。网卡是计算机网络中最基本的元素。
4.网络互连设备
网络互连设备包括集线器、中继器、交换机、路由器、网关等设备。

## Slide 9: 3.2.2 网络传输介质
网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路，它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。

## Slide 10: 3.3 局域网协议标准IEEE802
3.3.1 IEEE802.3标准
IEEE802.3描述物理层和数据链路层的MAC子层的实现方法，在多种物理媒体上以多种速率采用CSMA/CD访问方式，对于快速以太网，该标准说明的实现方法有所扩展。
早期的IEEE802.3 描述的物理媒体类型包括10Base-2、10Base-5、10Base-F、10Base-T和10Broad36等；快速以太网物理媒体类型包括100Base-T、100Base-T4和100Base-X。
3.3.2 IEEE802.4标准
IEEE802.4委员会已经定义了令牌总线标准是宽带网络标准，以与以太网的基带传输技术区别。令牌总线网络通过总线拓扑结构，使用750CATV同轴电缆构造。IEEE802.4标准的宽带特性,支持在不同的信道上同时进行传输。宽带电缆有较长的传输能力，传输率可达10Mb/s。在生产厂房的网络中，令牌总线网有时采用生产自动化协议来实现。

## Slide 11
3.3.3 IEEE802.5标准
IEEE802.5/令牌环网常用于IBM系统中，其支持的速率为4Mb/s和16Mb/s两种。目前Novell IBMLANServer支持16Mb/s IEEE802.5/令牌环网技术。
3.3.4 IEEE802.11标准
IEEE802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准，主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入，业务主要限于数据访问，速率最高只能达到2Mb/s。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要，所以IEEE802.11标准被IEEE802.lib所取代了。

## Slide 12: 3.4 介质访问控制方法
3.4.1 时分多路复用
时分多路复用是按传输信号的时间进行分割的，它使不同的信号在不同的时间内传送，将整个传输时间分为许多时间间隔(slot time，TS，又称为时隙），每个时间片被一路信号占用。时分多路复用就是通过在时间上交叉发送每一路信号的一部分来实现一条电路传送多路信号的。电路上的每一短暂时刻只有一路信号存在。因数字信号是有限个离散值，所以时分多路复用技术广泛应用于包括计算机网络在内的数字通信系统，而模拟通信系统的传输一般采用频分多路复用。

## Slide 13: 3.4.2 带冲突检测的载波监听多路访问介质控制
带冲突检测的载波监听多路访问介质控制是一种争用型的介质访问控制协议。它起源于美国夏威夷大学开发的ALOHA网所采用的争用型协议，并进行了改进，使之具有比ALOHA协议更高的介质利用率，主要应用于现场总线以太网中。另一个改进是，对于每一个站而言，一旦它检测到有冲突，它就放弃它当前的传送任务。换句话说，如果两个站都检测到信道是空闲的，并且同时开始传送数据，则它们几乎立刻就会检测到有冲突发生。它们不应该再继续传送它们的帧，因为这样只会产生垃圾而已；相反一旦检测到冲突之后，它们应该立即停止传送数据。快速地终止被损坏的帧可以节省时间和带宽。

## Slide 14: 3.4.3 令牌环
令牌环网是一种局域网协议，定义在IEEE802.5中，其中所有的工作站都连接到一个环上，每个工作站只能同直接相邻的工作站传输数据。通过围绕环的令牌信息授予工作站传输权限。IEEE802.5中定义的令牌环源自IBM令牌环局域网技术。两种方式都基于令牌传递技术。虽有少许差别，但总体而言，两种方式是相互兼容的。

## Slide 15: 3.5 几种典型的局域网介绍
3.5.1 传统的共享介质局域网
这里所说的传统共享介质局域网是指最早进入市场10Mb/s速率的以太网
以太网是美国施乐(Xerox)公司的PaloAlto研究中心(简称为 PARC)1975年研制成功的。
以太网的逻辑拓扑结构是总线型，这是根据其使用的介质访问控制方式而定义的，其物理拓扑结构一般为总线型、星型或树型。
传统共享式以太网的主要设计特点如下。
(１)简易性 (２)低成本 (３)兼容性 (４)扩展性 (５)均等性 (６)系统的负荷(负载)特性 (７)单一性

## Slide 16: 3.5 几种典型的局域网介绍
3.5.1 传统的共享介质局域网
１、标准以太网
标准以太网(10Base-5)习惯上称为粗缆以太网ꎬ是最早的以太网产品。其传输的信号为基带，速率为 10Mb/s
2、 细缆以太网
10Base-2采用基带细同轴电缆作为传输介质,因此,又被称为细缆以太网， 10Base-2是作为 10Base-5的一种替代方案而制定的。
3、双绞线以太网
10Base-T中的 T(Twistepair)是双绞线电缆的英文缩写。IEEE802.3 的10Base-T标准使用星型物理拓扑结构，并使用接有RJ-45头的 UTP非屏蔽双绞线电缆作为传输电缆，这种标准使用大量的电缆，但同时提供了更加稳定和便于维护的网络。

## Slide 17: 3.5 几种典型的局域网介绍
3.5.2 高速局域网
下面将介绍这几种常见的高速局域网的组网技术。
1.100Base-T技术
100Base-T技术在网络的介质访问控制层上，支持100Base-TX、100Base-T4和100Base-FX 3种介质协议。
快速以太网（100Base)与传统的10Base-T相比，具有以下相同之处。
(1)采用相同的介质访问控制方式，即CSMA/CD协议。
(2)采用相同的数据传输的帧格式。
(3)相同的组网方法。
(4)同样的低成本、易扩展性能。

## Slide 18
快速以太网（100Base)与传统的10Base-T相比不同之处有以下几点。
(1)快速以太网将每个比特的发送时间由10Base-T时的100ns降低到10ns。
(2)工作频率不同。例如，10Base-T的工作频率为25MHz,而100Base-TX和100Base-FX的工作频率为125MHz。
(3)物理层所支持的传输介质和信号编码方式不同。例如，10Base-T使用曼彻斯特编码，而100Base-TX则采用了效率更高的4B/5B编码方法。
(4)为了适应不同的传输介质，快速以太网定义了MII(Media Independent Interface)介质，独立接口将MAC子层与物理层分隔开来，使得物理层在实现100Mb/s速率时介质和信号编码的变化不会影响到MAC子层。因此MII也被称为介质无关接口。

## Slide 19
2.吉比特以太网
使用1000Base-T技术组网时，与原有10Base-T或100Base-T网络的联系与区别如下。
(1)采用与IEEE802.3相同的数据传输的帧格式。
(2)相同的组网方法，并可以很好地向下兼容。
(3)半双工通信时，采用的介质访问控制方式与传统以太网类似，即CSMA/CD协议。全双工通信模式时，则采用无冲突检测的两个双向同时的连接，这样可以提高高端服务器与集线器之间，以及集线器与集线器之间的数据传输能力。
(4)支持多种传输介质，如支持STP、UTP、单模和多模光纤等。
(5)同样的低成本、易扩展性能。

## Slide 20
吉比特以太网与10/100Base-T的不同之处如下
(1)吉比特以太网将每个比特的发送时间由10Base-T时的100ns降低到1ns。
(2)吉比特以太网采用GMII(千兆位介质专用）接口，将MAC子层与物理层分隔开来，使得物理层在实现1000Mb/s速率时，介质和信号编码的变化不会影响到MAC子层。
(3)吉比特以太网使用的物理层标准有IEEE802.3ab和IEEE802.3z两个。其中的IEEE802.3ab工作组负责制定UTP电缆的吉比特以太网的半双工链路标准；IEEE802.3z工作组负责制定同轴电缆和光纤的吉比特以太网的全双工链路标准。
(４)1998年 6月批准的 IEEE802.3z标准，根据传输介质的不同分为4 种。

## Slide 21
3、 光纤分布式数据接口网络
光纤分布式数据接口(Fiber Distributed Data Interface , FDDI ) 是一种在实际中应用较多的高速环型网络。FDDI使用光纤作为传输介质，信号单向传递，因此，具有长距离、大范围、高速、低损耗、高抗干扰性能等优点，结构相对复杂、价格昂贵是FDDI的主要缺点。
FDDI 网络的主要标准和应用特点如下
(１)上层使用了 IEEE802协议，因此可以与符合 IEEE802标准的各种局域网兼容
(２)使用的 IEEE802.8标准是基于 IEEE802.5的令牌环的介质访问控制方式和物理层规范
(３)速率高，数据速率可达 100Mb/s
(４)多节点。联网的节点数目为 1000个，若是双连站则为 500个

## Slide 22: 3.5.3 交换局域网
1.共享介质局域网存在的问题
2.交换局域网的特点
(１)允许多站点同时通信，每个站点可以独占传输通道和带宽
(２)灵活的接口速率
(３)具有高度的网络可扩充性和延展性
(４)易于管理、便于调整网络负载的分布，可有效地利用网络带宽
(５)交换以太网与以太网、快速以太网完全兼容，实现无缝连接
(６)可互连不同标准的局域网
3.交换局域网的工作原理
（1） 交换局域网的基本结构
（2）交换局域网的工作原理

## Slide 23: 3.5.3 交换局域网
4.局域网交换机技术
１)冲突域和广播域
２)交换机与集线器的区别
３)交换机的技术特点
(１)低交换传输延迟
(２)高传输带宽
(３)允许 10Mb/s与 100Mb/s共存
(４)支持虚拟局域网服务
４)第 3 层交换技术

## Slide 24: 3.5.3 交换局域网
5.虚拟局域网
虚拟局域网(ＶＬＡＮ)是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样，由此被称为虚拟局域网。
与传统的局域网技术相比较VLAN 技术更加灵活，其具有以下优点:网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少，可以控制广播活动，可提高网络的安全性。

## Slide 25: 3.5.4 无线局域网
１.无线局域网的概念及特点
无线局域网（Wireless Local Area Networks，WLAN)是相对于有线网络而言的一种全新的网络组建方式，是一种相当便利的数据传输系统，它主要利用射频（Radio Frequency， RF)的技术，取代传统的双绞线所构成的局域网络。
无线局域网能够利用简单的存取架构让用户通过它达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。这样一来，人们可以坐在家里的任何一个角落，享受网络的乐趣，而不像从前那样必须要迁就于网络接口的布线位置。

## Slide 26: 3.5.4 无线局域网
2.无线局域网技术标准
由于 ＷＬＡＮ 是基于计算机网络与无线通信技术，在计算机网络结构中，逻辑链路控制层及其之上的应用层对不同的物理层的要求可以是相同的，也可以是不同的，因此，ＷＬＡＮ 标准主要是针对物理层和媒体访问控制层，涉及所使用的无线频率范围、空中接口通信协议等技术规范与技术标准。

## Slide 27: 3.5.4 无线局域网
3.无线局域网的组网设备
无线网络的组网设备主要包括：无线网卡、无线接入点（AP)、无线路由器和无线天线。当然，并不是所有的无线网络都需要以上四种设备。
1)无线网卡
2)无线接入点
3)无线路由器
4)无线天线

## Slide 28: 3.5.4 无线局域网
4.无线局域网的组网结构
１)无线网桥接入型
当两个独立的有线局域网需要互连但是相互之间又不便于进行物理连线时，可以采用无线网桥进行连接
２)无线 AP接入型
利用无线 AP作为集线器组建星型结构的无线局域网，具有与有线集线器组网方式类似的特点，与无线AP连接的终端可以是智能手机、平板电脑和计算机等
３)集线器接入型
多台装有无线网卡的计算机利用无线 AP连接在一起，再通过集线器接入有线局域网，实现一个网络中无线部分与有线部分的连接
４)无中心接入型
在无中心接入型结构中，不使用无线AP，每台计算机只要装上无线网卡就可以实现任意两台计算机之间的通信，这种通信方式类似于有线局域网中的对等局域网，这种结构的无线网络不能连接到其他外部网络

## Slide 29: 3.6 网络互连技术
3.6.1 中继器
中继器又称转发器或收发器，它工作在OSI模型的第1层，即物理层。由于线路损耗的存在，在线路上传输的信号功率将会随着距离的增加而逐步衰减，衰减到一定程度时，将导致信号失真，从而发生接收错误。因此，无论采用何种拓扑结构、网卡，或者是传输介质，总有一个最大的传输距离。
1.中继器的功能
中继器是最简单、最便宜的网间连接设备。中继器或收发器的外形就像一个小盒子，连接着两个网络的电缆段。中继器放大、整形，重新产生电缆上的数字信号，并按原来的方向重新发送再生的信号。

## Slide 30
2.中继器的使用规则
大多数网络都对中继器的使用数目有所限制。在10Mb/s以太网中，这个限制规则称为5-4-3规则。使用中继器连接后的两个网段将合并为一个网络。如果用户打算连接后的两个网段仍保持为两个独立的网络，则应选择其他层的网络互连设备,如网桥、交换机或路由器等。
3.中继器的应用特点
中继器的优点是，安装简单、可以轻易地扩展网络的长度、使用方便、价格相对低廉，它是最便宜的扩展网络距离的设备。它不仅起到了扩展网络距离的作用，还能将不同传输介质的网络连接在一起。例如，连接使用光缆和同轴电缆的两个网络、连接使用双绞线和光缆的两个网络等。但是中继器不能提供网段间的隔离功能，通过中继器连接起来的网络实际在逻辑上是同一个网络。另外，中继器工作在物理层，因此它要求所连接的网段在物理层以上使用相同或兼容协议。

## Slide 31: 3.6.2 网桥
1.网桥的定义
网桥一般是指在两个或多个在数据链路层上具有相同或兼容协议的网络互连设备。网桥一般由软件和硬件组成，工作在OSI模型的第2层。在IEEE802模型中，它工作在介质访问控制子层。网桥可自动决定是否转发所收到的信息，因此可以实现基于端口MAC地址的过滤和分段。
2.网桥的理论功能
通过网桥的自动学习功能，网桥可以自动生成站表(也称路由表），网桥的站表指出如何到达目的地，为此，站表中会记录下述的三项信息。
(1)站地址。网桥自动登记收到数据帧的源地址。
(2)端口。网桥自动登记所收到的数据帧进入网桥时的端口号。
(3)时间。网桥自动登记所收到的数据帧进入网桥时的时间。

## Slide 32
3.网桥的工作原理
网桥的最简单形式是连接两个局域网。主机A的高层首先将用户数据包PKT传给LLC子层，LLC子层加上分组头后送给MAC子层,MAC子层又加上IEEE802.3分组头，再传给物理层并通过传输介质送到网桥的MAC子层。在网桥内，首先MAC子层去掉IEEE802.3分组头送到它的LLC子层，然后在LLC子层经过转换再送到MAC子层,并加上IEEE802.4分组头传送给主机B重复主机A的逆过程。
4.路径选择算法
网桥必须具有路径选择的功能，当接收到帧后,要决定正确的路径，将该帧送到相应的目的站点。根据路径选择算法的不同，可将局域网的网桥分为两种:透明网桥和源路径选择网桥。
1)透明网桥
2)源路径选择网桥
5.网桥的分类
网桥按照其硬件所处的位置可以分为内部网桥和外部网桥两种。在服务器内部安装和使用两块网卡加上相应的软件就可以组成内部网桥。而外部网桥一般为专用的硬件设备。

## Slide 33
6. 网桥的应用特点
由于网桥的过滤性能，隔离掉不需要传播和出错的信息帧， 所以当网络出现故障时，一
般只会影响故障网段，这是网桥的优点。
网桥应用具有如下缺点。
(１)网桥工作在数据链路层，它互连的多个网络要求在数据链路层以上的各层(第 ３~７层)采用相同或兼容的协议。
(２)网桥对接收的数据帧需要先存储，再查找站表，然后转发，增加了时延
(３)网桥不能对广播分组进行过滤，它只适用于用户数量较少和通信量不大的情况ꎬ否
则容易产生广播风暴(产生大量无用信息)。
(４)由于网桥具有比中继器更高的智能，因此，一般来说价格比中继器贵。
(５)使用网桥连接两个 TCP/IP网络时，IP地址中的网络地址应当相同ꎮ
(６)当存在多个路径时，网桥只使用某一固定的路径。

## Slide 34: 3.6.3 集线器
集线器可分为共享型和智能型。早期集线器属于共享型，仅在物理层上起到集结站点和再生信号的作用。现在所指的集线器也通常为共享型集线器，它工作在OSI模型的第1层，即物理层。它的作用与中继器类似，是中继器的另一种形式，因此也被称为多端口中继器。由于集线器与中继器以相同的方式进行工作，因此具有同样的基本功能，遵循同样的规则。
1.集线器的分类
集线器按照外形可分为以下几类。
(1)独立型共享式集线器。
(2)堆叠式集线器。
(3)模块化集线器。

## Slide 35
2.集线器的组网规则
以10Base-T为例，集线器的组网规则如下。
(1)所有经双绞线连接的工作站都通过集线器接入网内。
(2)工作站网卡与集线器之间用双绞线连接，双绞线与集线器、双绞线和网卡之间采用的是RJ-45标准接口。
(3)一个集线器可以有多个端口，每个端口是一个RJ-45接口，每个接口通过4芯或8芯的双绞线,与网卡上的RJ-45接口相连或与另一个集线器的一个端口相连。
(4)集线器与集线器、集线器与工作站之间最大距离为100m。

## Slide 36
3.集线器的优点
集线器的优点如下。
(１)集线器可扩充网络的规模ꎬ即延伸网络的距离和增加网络的节点数目ꎮ
(２)集线器安装极为简单ꎬ几乎不需要配置ꎮ
(３)集线器可以连接多个物理层相同或不同、但高层(２~７ 层)协议相同或兼容的网络，
如它可以连接两个使用不同传输介质和连接器的以太网。
4. 集线器的缺点
(１)集线器限制了介质的极限距离，如 10Base-T中的 100m。
(２)集线器没有数据过滤的功能，它将收到的数据发送到所有的端口，因此不能进行通信分段
(３)集线器使用数量有限制，例如低速以太网中应遵循 5-4-3规则。
(４)集线器互连网络中的多个节点共享网络集线器的带宽，一个节点发送信息时，所有端口都会收到这个信息，因此，当节点数目过多时，冲突增加，网络性能急剧下降。
(５)集线器向所有端口转发广播信息，因此它不能控制广播风暴。

## Slide 37: 3.6.4 交换机
１）以太网交换机与集线器的异同
１)以太网交换机与集线器的不同之处
(１)在OSI模型中所处的位置不同。
(２)工作原理不同。
(３)网络工作方式和冲突的范围不同。
(４)节点享有的带宽不同。
(５)端口的通信模式不同。
(６)逻辑拓扑结构不同。
２)以太网交换机与集线器的相同之处
交换机和集线器只是在工作方式上不同，而在其他方面则完全一致，如连线方式、物理拓扑结构、故障指示、组网功能，以及网卡、传输介质和速度选择等。
３)广播域和冲突域的概念
广播域是指广播分组所能到达的区域。
冲突域是指网络中一组设备(或用户)的访问冲突范围。

## Slide 38: 3.6.4 交换机
2）交换机的基本概念
１)背板带宽
背板带宽又称背板吞吐量，它类似于电脑主板上的总线，是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
2 )MAC地址
MAC地址存在于网卡或路由器等设备上。并可以唯一地标识网络设备。通过它可以实现计算机间的网络连接。
3 )交换机的类型
交换机与集线器类似，主要有独立式、可堆叠式和模块式３ 种。

## Slide 39: 3.6.4 交换机
3） 选择交换机的要点
１)根据应用规模选择
２)从技术角度进行选择
３)根据支持的 MAC地址数量
4） 局域网交换机的主要指标
在选择交换机时，需要了解交换机的各种性能指标, 交换机性能指标主要有:交换容量（Gb/s）、背板带宽(Gb/s)、处理能力(Mb/s)、吞吐量(Mb/s)、MAC 地址数目和端口的半双工/ 全双工的支持等, 局域网交换机最主要的性能指标还有端口的配置、数据交换能力和信息帧(包)的交换速度等.

## Slide 40
3.6.5 路由器
随着网络规模的扩大，特别是形成大规模广域网环境时，网桥在路径选择、拥挤控制及网络管理方面不能满足要求。路由器则加强了这方面的功能。
１、路由器的基本概念
路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是转发分组。
２、路由表
路由表中保存着所连接的子网的状态信息，如网络上路由器的个数、相邻路由器的名
字、网络地址，与相邻路由器之间的距离等内容清单。
3、 路由器的主要功能
路由器的主要功能为路径选择。
路由器的另一个重要功能是解决拥挤堵塞的问题。
路由器比网桥有更强的隔离能力。
4、路由器分类
路由器可分为边界路由器、中央路由器和访问路由器。

## Slide 41: 3.6.6 网关
网关也称网间连接器或协议转换器，它是一个网络连接到另一个网络的“关口”,工作在OSI第7层协议模型的传输层或更高层，主要用于不同体系结构的网络或局域网与主机的连接。其在所有互连网络设备中最复杂，一般只能进行一对一的协议转换，或者少数几种特定应用协议的转换。网关的结构和路由器类似，不同的是，网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连。

## Slide 42: 谢 谢！